青岛诺一机械有限公司

职业病危害现状评价报告工作公示信息表

| 用人单位名称 | 青岛诺一机械有限公司 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 现状评价 |
| 项目地址 | 青岛市城阳区棘洪滩街道张家庄社区路博大道 |
| 联系人 | 韩同鑫 | 联系电话 |  |
| 项目性质 | □新建 □改建 □扩建 □技术改造 □技术引进 |
| 项目负责人 | 尹崇伟 | 联系电话 |  |
| 公示信息类别 | □职业病危害预评价 □职业病防护设施设计 □控制效果评价（职业病防护设施验收） ☑职业病危害现状评价 |
| 项目组主要成员 | 姓名 | 技术职务 | 资质证书号 |
|  | 尹崇伟 | 工程师 | （鲁）PB0120210018 |
|  | 王蕙 | 工程师 | （鲁）PB0120210012 |
|  | 高珊珊 | 评价员 | （鲁）PB0120210017 |
|  | 陈鹏飞 | 检测员 | （鲁）JB0120210033 |
|  | 冯国君 | 检验员 | （鲁）JB0120210031 |
| 建设项目概况： 1.企业规模及行业类别：小型 C348 /通用零部件制造 2.主要原辅材料：焊材、微乳化液 3.主要工艺： 4.工作制度与劳动定员： 该企业现有员工16人，操作岗位13人，其中1人为劳务派遣工；办公室及后勤人员共3人（2女）。生产车间及办公室人员均采用8h常白班工作制，每班工作8小时，每周工作6天，年工作时间300天。 5.用人单位概况： 青岛诺一机械有限公司成立于2017年，公司位于青岛市城阳区棘洪滩街道张家庄社区路博大道，租赁现有厂房，从事金属部件的生产，占地面积大约4800平方米，建筑面积大约4830平方米，项目投资300万元。 产生的职业病危害因素种类以及接触人数： 评价单元 岗位/场所 职业病危害因素 产生过程 岗位定员（人数） 生产单元 下料车间 激光切割机、空压机房 金属烟尘、噪声 激光切割钢板过程 3 折弯机 噪声 折弯机运行过程 2 数控冲床 噪声 冲压过程 1 焊接车间 电焊 焊接烟尘、砂轮磨尘、臭氧、一氧化碳、二氧化氮、锰及其无机化合物（按MnO2计）、紫外辐射、噪声 焊接过程焊丝熔化 6 下料、空压机 砂轮磨尘、噪声 攻丝、钻孔、砂轮切割、砂轮打磨过程 1 7.职业病危害因素检测超标情况：无超标。 |
| 评价结论： 青岛诺一机械有限公司职业病危害现状评价是以《中华人民共和国职业病防治法》、《工作场所职业卫生监督管理规定》等相关法律法规为依据，在职业卫生现场调查和职业病危害因素检测的基础上，结合该企业的生产工艺、劳动组织及管理模式，划分了评价单元，采用相应评价方法，对工作场所可能存在的职业病危害因素进行了识别，对可能造成的职业病危害程度进行了分析，对职业病危害防护设施进行了评价，综合归纳分析，得出如下结论。 项目 判断 存在问题简要说明 1.总体布局 符合 - 2.设备布局 符合 -- 3.建筑卫生学 符合 -- 4.职业病危害因素 符合 -- 5.职业病防护设施 不符合 1.激光切割、焊接、砂轮切割、砂轮打磨岗位未设置局部通风和净化措施。 2.焊接车间空压机未采取隔声措施。 6.应急救援设施 符合 未进行职业病危害事故应急演练。 7.职业健康监护 基本符合 未对员工进行上岗前职业健康检查。 8.个人防护用品 基本符合 1.使用切削液加工岗位未配备防油性颗粒物过滤棉； 2.焊接岗位配备的3301CN滤毒盒防护性能对本岗位无效。 9.辅助用室 基本符合 更衣室未设置更衣柜。 10.职业卫生管理组织机构 符合 -- 11.职业卫生管理制度 基本符合 1.职业卫生培训档案、职业健康监护档案、2.职业病危害检测评价档案等尚需继续补充完善。 3.仅对员工进行在岗期间职业健康查体，4.未对员工进行岗前、离岗时的职业健康查体。 5.未制定详细的职业健康检查计划及经费。 12.职业病危害告知 不符合 1.数控冲床、折弯岗位、空压机岗位未设置噪声警示标识。 2.焊接岗位设置的警示标识不规范。 13.职业卫生培训 基本符合 未全员进行培训 14.职业病危害项目申报 符合 -- 15.既往职业卫生评价建议落实情况 -- 无既往职业卫生评价。 |
| 下一阶段的评价或检测工作建议： 青岛华通检测评价有限公司于2021年6月依据相关法律、法规、标准规范对首钢（青岛）钢业有限公司进行了职业病危害现状评价，在此基础上建议首钢（青岛）钢业有限公司在下一阶段的评价或检测工作中，应根据《中华人民共和国职业病防治法》、《工作场所职业卫生监督管理规定》规定等法律、法规、标准规范要求，加强对岗位的日常检测与监管。 |